Программно - аппаратный сетевой комплекс "Микрокон"

Программатор флэш карт ПФ2

# ПАСПОРТ

2005 ООО "Промстанкосервис"

Назначение:

Программатор ПФ2 предназначен для записи технологических программ УЧПУ на флэш карты с энергонезависимой памятью ЕПЗУ (serial EEPROM) ФК64К с использованием персонального компьютера типа IBM PC AT через  последовательный интерфейс RS232, для дальнейшего переноса в память УЧПУ через плату контроллера “Микрокон”.

### Основные технические характеристики:

Напряжение питания:			~220В, 50Гц

Максимальный ток потребления:		100мА

Интерфейс c ПЭВМ			RS-232

Скорость передачи			4800 бит/сек.

Емкость флэш карты ФК64К		64Кбайт

Рабочий диапазон температур:		0c …+35c

Для работы с программатором, на комьютере пользователя должна быть установлена программа “Терминал оператора УЧПУ” (поставляется отдельно.)

Для переноса информации из флэш карты в мамять УЧПУ необходимо чтобы станок с УЧПУ был оборудован контроллером “Микрокон”(поставляется отдельно.)

Кабель RS-232 для подключения к PC