###### ООО «ПРОМСТАНКОСЕРВИС»

Санкт-Петербург

П А С П О Р Т Контроллер электроавтоматики ПЛК-340

Общие сведения об изделии

Программируемый логический контроллер ПЛК-340 предназначен для работы в системе электроавтоматики станков 1В340Ф30, где полностью заменяет релейную выполняющую функции преобразователя кодов управления УЧПУ «Электроника НЦ-31» в команды управления исполнительными устройствами станка иответных сигналов этих устройств в УЧПУ

Основные технические данные

Электрическое питание контроллера осуществляется постоянным током от стабилизированного источника питания:

Напряжение питания - 								+5В + 10% ;

Ток потребления  -									 не более 2А.

Входными и выходными сигналами контроллера являются сигналы:

Входные сигналы:		 							IN1-IN32;

Выходные сигналы:	 								OUT1-OUT26.

Параметры входных и выходных сигналов:

Входные  IN1-IN32:					0-9в (Лог.0)	14-30в (Лог.1)

Выходные OUT1-OUT10:				1-50в постоянного тока (Макс. 0,35A)

Выходные OUT11-OUT26:			20-130в переменного тока (Макс. 2,0A)

Количество каналов:

Входные сигналы (24DC) 			32

Выходные сигналы (24DC) 			10

Выходные сигналы (110AC) 			16

Ток, потребляемый одним входным каналом: 				не более 0,02A.

Подпитка выходных гальванически развязанных цепей.

Подпитка выходных гальванически развязанных цепей со стороны нагрузки осуществляется переменным током от нестабилизированного источника питания напряжением:										110в/50Гц.

Напряжение, прикладываемое между гальванически развязанными входными и

выходными цепями: 								не более 750в.

Комплектность

1. 	Контроллер ПЛК-340 – 1шт.

2.	Блок питания – 1шт.

Свидетельство о приемке

На основании осмотра и проведенных испытаний контроллер ПЛК-340 зав.№___________ признан годным к эксплуатации.

Дата приемки___________200  г.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу контроллера при соблюдении потребителем эксплуатационных характеристик указанных в данном паспорте. Гарантийный срок работы контроллера –12 месяцев со дня отгрузки со склада предприятия-изготовителя.

Адрес предприятия – изготовителя

197342, Санкт-Петербург, ул.Сердобольская, д.64 лит. «Т»

ООО «Промстанкосервис», тел./факс: 492-12-72, e-mail: spbpss@mail.ru