ООО "Промстанкосервис"

Программно - аппаратный сетевой комплекс "Микрокон".

Программное обеспечение.

Терминал оператора Версия 4.07

Руководство пользователя.

1.Назначение.

Терминал оператора предназначен для управления обменом данными между персональным компьютером и системами УЧПУ объеденных в сеть, а также для управления программатором флэш карт.

2.Форматы данных

Терминал оператора имеет несколько встроенных перекодировщиков, что позволяет хранить управляющие программы на персональном компьютере в виде текста (файлы с расширением TXT),образа ленты(FSU),двоичных данных(BIN).

* При использовании САПР сторонних разработчиков по дополнительному соглашению возможна настройка программы на использование формата файлов постпроцессора САПР.

Данная версия программы поддерживает системы команд ЧПУ:

* 2С42

* 2Р32

* 2Р22

* 2С85

* ЛУЧ11

* Н22

* Н33

* НЦ31

(!) Данные, полученные с УЧПУ, сохраняются в подкаталоге \RECEIVE в файлах с именем вида:

Sxx_yyyy.TXT

где

xx - номер станка

yyyy - порядковый номер программы

.TXT - текст программы

.BIN - двоичные данные

.FSU – образ ленты для ФСУ

3.Установка.

Для установки программы необходимо:

Скопировать файлы  с установочной дискеты в отдельный каталог на жестком диске компьютера подключенного к системе "Микрокон".

Запустить на выполнение программу конфигурации T_setup.EXE, последовательно задать параметры системы и сохранить изменения.

Запустить на выполнение программу TERMxxx.EXE, где xxx номер версии(текущая 407)

4.Работа с программой

После запуска программы отображаеться основное окно программы (рис.1).

В вернней части экрана находиться информация о текущей версии программы и текущее состояние блока преобразователя или программатора (Приемопередатчик Включен/Выключен, Программатор Включен/Выключен).

В нижней части экрана находиться информация о текущем времени и дата, а также информация о значении функциональных клавиш

Слева находится окно показывающее содержимое текущего каталога на диске компьютера.

Справа находится окно показывающее, в зависимости от режима работы, состояние станков подключенных к системе или состояние программатора.

Вид экрана компьютера после запуска программы рис.1

+--+--------------------------------+-+----------------------------------------+

¦  ¦  Терминал оператора ЧПУ V4.2b  ¦ ¦         Программатор Выключен          ¦

¦--+--------------------------------+-+----------------------------------------¦

¦+--------------------- Файлы на диске -+ +----------- Програматор флэш карт -+¦

¦¦---- Имя -------- Размер ----- Дата --¦ ¦  Состояние            Выключен    ¦¦

¦¦   TSETUP.CPP ¦       5603 ¦21/04/2004¦ ¦  Флэш карта          Нет карты    ¦¦

¦¦   TSETUP.BAK ¦       5603 ¦21/04/2004¦ ¦  Тип УЧПУ                  НЕТ    ¦¦

¦¦    TERM4.BAK ¦      19411 ¦04/02/2004¦ ¦  Программа                        ¦¦

¦¦    TERM4.CPP ¦      19414 ¦12/02/2004¦ ¦  Дата                 00/00/00    ¦¦

¦¦   WPVIEW.EXE ¦      97256 ¦25/05/1995¦ ¦  Размер                 0 байт    ¦¦

¦¦   NCEDIT.MSG ¦       2091 ¦25/05/1995¦ ¦  Размер на диске        0 байт    ¦¦

¦¦   NCVIEW.MSG ¦       8402 ¦25/05/1995¦ +-----------------------------------+¦

¦¦   NCEDIT.EXE ¦     193472 ¦25/05/1995¦                                      ¦

¦¦   TERM42.BAK ¦      43061 ¦17/05/2004¦                                      ¦

¦¦    TERM4.EXE ¦      43337 ¦04/02/2004¦                                      ¦

¦¦    TERM4.PIF ¦        967 ¦13/04/2004¦                                      ¦

¦¦    TERM4.OBJ ¦      20039 ¦04/02/2004¦                                      ¦

¦¦      MCD.EXE ¦      22360 ¦16/10/1988¦                                      ¦

¦¦--------------------------------------¦                                      ¦

¦¦                    C:\BORLANDC\TERM4\¦                                      ¦

¦+--------------------------------------+                                      ¦

¦-------------------------------------------------------+---------------------+¦

¦        Copyright 1996-2004 Promstankoservis Ltd.      ¦ 16:02:23 18.05.2004 ¦¦

+-------------------------------------------------------+---------------------++

F1-Справка F2-Каталог F3-Просмотр F4-Редактор                        F10-Выход

Перемещение по списку файлов и между пунктами меню осуществляется клавишами курсора ВВЕРХ и ВНИЗ, выбор клавишей ВВОД (ENTER), возврат в предыдущее меню клавишей ОТМЕНА (ESC).

4.1.Смена текущего каталога.

Для смены текущего каталога необходимо нажать клавишу F2 и в окне отображающем содержимое текущего диска клавишами курсора выбрать нужный каталог и подтвердить выбор клавишей ВВОД (ENTER).

4.2.1.Выбор файла для передачи во флэш карту через программатор.

Клавишами курсора ВВЕРХ и ВНИЗ выбрать название файла подлежащего передаче и подтвердить выбор клавишей ВВОД (ENTER). В появившемся списке выбрать тип УЧПУ для которого предназначен файл и подтвердить выбор клавишей ВВОД (ENTER). В появившемся списке выбрать действие и подтвердить выбор клавишей ВВОД (ENTER).

4.2.2.Выбор файла для передачи в станок по сети.

Клавишами курсора ВВЕРХ и ВНИЗ выбрать название файла подлежащего передаче и подтвердить выбор клавишей ВВОД (ENTER). В появившемся списке выбрать номер станка для которого предназначен файл и подтвердить выбор клавишей ВВОД (ENTER). В появившемся списке выбрать действие и подтвердить выбор клавишей ВВОД (ENTER).

Если выбранное действие “установить в качестве задания”, то передача файла начнется по команде с пульта УЧПУ.

4.3.1.Прием файла с флэш карты через программатор.

Нажать клавишу F6. Файл принятый с флэш карты сохраняется в текстовом виде в подкаталоге \RECEIVE с названием S00_yyyy.TXT, где yyyy - порядковый номер файла.

4.3.2.Прием файла из станка через сеть.

Нажать клавишу F6. В появившемся списке выбрать номер станка из которого необходимо принять файл и подтвердить выбор клавишей ВВОД (ENTER). Файл принятый от станка сохраняется в текстовом виде в подкаталоге \RECEIVE с названием Sxx_yyyy.TXT, где xx - номер станка, yyyy - порядковый номер файла.

4.4.Просмотр файла.

Клавишами курсора ВВЕРХ и ВНИЗ выбрать название файла и нажать F3.

4.5.Редактирование файла.

Клавишами курсора ВВЕРХ и ВНИЗ выбрать название файла и нажать F4.

Для завершения работы программы необходимо нажать клавишу F10 и подтвердить клавишей Y.