OOO "Промстанкосервис"

программно- аппаратный сетевой комплекс "Микрокон"

Техническое описание

ООО "Промстанкосервис"

Программно - аппаратный сетевой комплекс "Микрокон"

Техническое описание

Программно-аппаратный сетевой комплекс "Микрокон"- далее комплекс предназначен для построения технологической сети систем ЧПУ и позволяет объединить системы ЧПУ различных моделей для создания единого архива программного технологического обеспечения на базе персонального компьютера.

Использование комплекса позволяет:

*  избавиться от устаревших перфолент;

* хранить управляющие программы в удобном для пользователя виде на     персональном компьютере;

*  осуществлять быстрый поиск и редактирование программ;

*  производить ввод и вывод программ в ЧПУ быстро и надежно.

1.Комплект оборудования

Комплекс комплектуется платами контролеров встраиваемых в систему ЧПУ:

* "Микро-1" - контроллер ЧПУ "2р32","2с85","2р22" (Сеть);

* "Микро-1М" - контроллер ЧПУ "2с42" (Сеть);

* "Микро-1МФ" - контроллер ЧПУ "2с42" (Флэш);

* "Микро-1М+" - контроллер ЧПУ "Луч-11" (Сеть);

* "Микро-2 250(500)" - контроллер ЧПУ "НЦ-31" (Сеть);

* "Микро-2Ф 250(500)" - контроллер ЧПУ "НЦ-31" (Флэш);

* "Микро-2М" - контроллер ЧПУ "Н-22","Н-33" (Сеть);

* "Микро-2МФ" - контроллер ЧПУ "Н-22","Н-33","2с42","2p32" (Флэш);

* "Микро-2М4C" - контроллер ЧПУ "4CK" (Сеть);

Блоком преобразователя RS-232 - токовая петля (для сетевой версии):

* Транскод-20

Блоком программатора (для контроллеров с флэш картами):

* ПФ2

Флэш картами (для контроллеров с флэш картами)

* ФК32К, ФК64К

Программным обеспечением:

* Termicon - Терминал оператора УЧПУ

2.Технические характеристики:

Количество контроллеров в сети.... 20

Скорость передачи................. 4800 ,бит/сек.

Среда передачи.................... кабель витая пара

Электрический интерфейс........... токовая петля 20мА

3.Описание плат контроллеров.

3.1 Плата контроллера Микро-1(1М,1M+,1МФ)

Устройство Микро-01 предназначено для систем ЧПУ оборудованных блоком связи с фотосчитывающим устройством и блоком связи с перфоратором. Контроллер подключается параллельно перфоленточным устройствам ввода/вывода и не мешает их работе. Ввод и вывод управляющих программ осуществляется с пульта УЧПУ также как при работе с перфолентой.

3.2 Плата контроллера Микро-02

Устройство Микро-02 предназначено для работы в составе устройства числового программного управления "Электроника НЦ-31" в качестве внешнего оперативного запоминающего устройства (ОЗУ-ВП), имеющего внешний канал связи. Канал связи используется для обмена технологическими программами обработки деталей  между УЧПУ и персональным компьютером.

Устройство Микро-02 250 имеет встроенную память емкостью 8 Кбайт, разделенную на 8 зон по 250 кадров.

Устройство Микро-02 500 имеет встроенную память емкостью 8 Кбайт, разделенную на 4 зоны по 500 кадров.

Устройство Микро-02Ф 250 (500) имеет интерфейс для флэш карт (ФК32К)  с энергонезависимой памятью ЕПЗУ(serial EEPROM)

Ввод управляющей программы осуществляется нажатием кнопки "прием" с последующим

копированием программы из буферной зоны памяти в рабочую зону памяти.

Вывод управляющей программы осуществляется копированием программы из рабочей зоны памяти в буферную зону памяти и нажатием кнопки "передача".

Кнопки "Прием", "Передача" и разъем для подключения внешнего модуля энергонезависимой памяти устанавливаются на лицевой панели УЧПУ при установке контроллера.

3.3 Плата контроллера Микро-02М

Устройство Микро-02М имеет встроенную память ОЗУ 32Кбайт и предназначено для систем ЧПУ, оборудованных блоком связи с фотосчитывающим устройством и не имеющих собственной памяти.

Ввод управляющей программы осуществляется нажатием кнопки "прием".

Отработка технологической программы происходит из памяти устройства.

Кнопка "Прием" устанавливается на лицевой панели УЧПУ при установке контроллера.

3.4 Плата контроллера Микро-2МФ

Устройство Микро-02МФ имеет энергонезависимую встроенную память ЕПЗУ(serial EEPROM) 64Кбайт и предназначено для систем ЧПУ, оборудованных блоком связи с фотосчитывающим устройством и не имеющих собственной памяти.

Ввод управляющей программы осуществляется при подключении внешнего модуля энергонезависимой памяти (ФК32К, ФК64К).

Отработка технологической программы происходит из памяти устройства.

Разъем для подключения внешнего модуля энергонезависимой памяти устанавливается на корпусе УЧПУ при установке контроллера.

4. Описание блока преобразователя "Транскод-20":

Блок преобразователя "Транскод-20" обеспечивает гальваническую развязку между компьютером и станками и предназначен для подключения контроллеров объединенных в сеть к персональному компьютеру типа IBM PC AT через  последовательный интерфейс RS232.

5. Описание блока программатора "ПФ2":

Блок программатора "ПФ2" предназначен для программирования флэш карт с энергонезависимой памятью ЕПЗУ (serial EEPROM) ФК32К, ФК64К с использованием персонального компьютера типа IBM PC AT через  последовательный интерфейс RS232.

6. Описание флэш карт "ФК32К", "ФК64К"

Флэш карты "ФК32К", "ФК64К" сделаны на основе энергонезависимой памяти ЕПЗУ (serial EEPROM) емкостью 32 и 64 Кбайта соответственно.

Флэш карты позволяют переносить программы с персонального компьютера типа IBM PC AT в память УЧПУ станка.

Флэш карты используются, если прокладка кабеля невозможна или не желательна.

7. Программное обеспечение

Программа  "Termicon" (Терминал оператора УЧПУ) устанавливается на компьютер с подключенным блоком преобразователя или блоком программатора и обеспечивает выбор, просмотр, редактирование технологических программ для передачи в память УЧПУ, а также прием технологических программ из памяти УЧПУ для хранения на персональном компьютере.